关于135掘进机跟踪服务的报告

随着机械行业竞争的日益激烈，我厂也对新产品的开发和生产力度不断增强。在135掘进机的生产过程中本人主要担任了液压部分和主机调试及售后服务的工作任务。由于生产时间紧张，厂内没有经过试运行，部分设计不完善，所以给跟踪服务带来了 很大压力，加之生产工人对新产品不熟悉，问题多，矿上生活条件艰苦，食宿条件都很差，有畏惧心理，出与各种原因，原服务人员相继回厂，自四月中旬机组投入 井下工作，为保证机组正常运转，留守的服务人员坚持每日下井随时待命处理故障，以下是两个月来发现的部分问题及处理日程和情况简述
4月30日---4日：监测检查发现问题（1）回转台与升降油缸连接过紧，异响过大，连接销磨损严重。（2）集油器漏油。（3）回转右侧油缸漏油（4）铲车操作造成后溜槽变形（5）履带松。
处理情况：更换连接销，联系油缸厂家，矫正变形溜槽。
5月5日：早8：00，短接回油管路，去掉回油器。
5月6日：天津四方厂家来人修理回转油缸漏油。（由于矿上工人误操作，拆平衡阀造成回转油缸不工作）
5月7日：排查回转油缸不工作原因，主要对象：回转先导控制阀，回游油路，油缸，平衡阀。（至次日凌晨1点）
5月8日：确定平衡阀损坏失效，排除回油等原因，确定方案（至次日凌晨00：30分）
5月9日：更换平衡阀后回转不工作，重新排查原因，确定六联主控阀有问题，（确定解决方案。将后支撑回路改为回转控制系统，启动水泵回路用于后支撑回路，）其间出现行走及后支撑力量不足，排查不应去掉回油器，清洗回油器，更换密封，重新安装。晚12点机组投入使用
5月10日：发现后支撑无力，行走履带打滑，回转油缸仍漏油。检查：卧底时截割头与铲板是否有干涉，二运后配套厂家设计参数，（属配套问题，考虑具体使用状况后确定）
5月11日---15日：维持使用，两次出现短暂停机现象。怀疑主泵或主阀故障。
5月16日---18日：出现操作失灵故障，北京力士乐厂家来人检测，确定六联主控和油有故障，泵内泄较大，有磨损。
5月19日---20日：更换四联阀。（早4）
5月20日---21日：更换六联阀。（早6）
5月21日---23日：排管路。
5月24日：调试运行，涨紧刮板链，发现单独动作时动作快，打开星轮后手干扰动作受影响。
5月25日：处理四，六联阀漏油，四联水泵闲置口做接头密封。
5月26日：运输无力，行走打滑，影响进尺。（建议换带耙钉履带板）
5月27日：凌晨2点升降油管爆裂（硬棱挤压导致），履带过松，急需涨紧，问题严重。考虑外置泵使用。
5月28日：滤芯有损坏。
5月29日：运输马达与二运干涉，损失螺丝一个，出现漏油，处理步上。
5月30日：滤芯及滤芯盖被履带挤毁。
5月31日：更换吸油过滤器，后支撑油管被履带挤断。
6月01日：回厂提手动泵，把旧四，六联阀带回。
6月02日：更换后支撑油管，涨紧履带！（早3）
6月03日：休整，研究四六联渗漏问题，管路。
6月04日：更换刮板马达密封圈，更换截割升降油灌，处理四联阀吸油口漏油。
6月05日处理四联阀漏油（凌2~6点）
6月06日---6月25日日常维护，胶管出现破损，修整管路，提取系统参数。
综上所述135掘进机组出现的主要问题以液压问题较为突出，在只有一名修理人员，井下条件恶劣，空间小，工具缺乏，防护用品不全，矿方生产任务紧，无技术工人配合的情况下经常加班加点，连夜积极处理问题，尤其在19至23日 在矿方限定时间的情况下设计人员与职工共同发挥主人翁精神，连续几昼夜对机组液压系统进行大修，及管路重布。保证了机组的正常运转。就此在服务过程中向我 厂各级领导的大力支持表示感谢，使在工作现场的问题可以及时，有效的得到解决，我将加倍努力做好自己的工作，为我厂新旧各产品的服务发挥作用，也祝愿我厂 在全体职工的共同努力下发展壮大！