三一重装EBZ160E二代掘进机考察报告

根据我矿生产需要，现需要购进一台掘进机，为了选择性价比较高的生产厂家，我们对三一重装的设备进行了实地考察，具体情况如下：

参加考察的人员：郑彦军   周成宇   陈中雨

三一陪同人员：售后服务、销售部相关人员

考察单位：致富煤矿、文玉煤矿

设备使用情况：致富煤矿所使用的设备型号为EBZ160E二代机，购买时间为2011年8月份，掘进截割时间为3680小时，共掘进进尺4500米（主要是半煤岩巷）；文玉煤矿所使用的设备型号为EBZ160E二代机，购买时间为2013年9月份，掘进截割时间为130小时，共掘进进尺170米。

考察期间我们主要是针对与现场，亲自下井观看和操作他们所使用的设备，另外通过与现场操作的工人交谈等等，我们所发现的问题如下：

致富煤矿：1、第一运输机驱动马达更换过一次；

2、第一运输机刮板、链子更换过二次、链轮更换过一次（磨损严重）

3、截割头磨损严重，更换过一个；

4、减速机与截割头的连接轴断过一次；

5、截割部抬高千斤顶的销子断裂一个；

6、截割电机电流显示不正确。

文玉煤矿：1、截割电机经常超负荷运行，占到总运行时间的10%.

2013年11月11日